| Pos | Ausschreibungstext Gewässer-Umwelt-Schutz GmbH | EP | GP |
| --- | --- | --- | --- |
| Stck | Glykolprotektor | Euro | Euro |

|  |  | Der Protektor für Glykol ist ein geprüftes Auffangsystem für darauf aufgestellte Kälte- und Klimaanlagen und verhindert entsprechend den rechtlichen Anforderungen (VUmwS), dass in den Protektor gelaufenes Wasser-Glykolgemisch und Öle, Wassergefährdungsklasse eins bis drei (WGK1-WGK3), bei Regen ausgespült werden. Die Anforderungen aus WHG und WasgefStAnlV werden erfüllt. Die Eignung des Systems wurde durch den TÜV Rheinland nachgewiesen. Durch die moderne Sensortechnik wird eine Leckage in der überwachten Einheit rechtzeitig erkannt, über einen Mikroprozessor ausgewertet, die Abflussventile geschlossen und ein Alarmkontakt (pot. frei) aktiviert. Damit wird das auslaufende Wasser-Glykolgemisch sicher zurück gehalten. Um den allgemeinen Anforderungen an Sicherheitssystemen zu entsprechen, werden bei: Stromausfall, Kabelbruch Mikroprozessordefekt, Defekter Ventilsteuerung, Sensorikdefekt die Abflussventile automatisch geschlossen, verriegelt und der Alarmkontakt aktiviert. Der Alarm kann an die Gebäudeleittechnik weitergeleitet werden. Zur Entriegelung muss der Betreiber die Freigabe quittieren. Der Protektor für Glykol ist ein Sicherheitssystem aus Edelstahl 1.4301 mit der Materialstärke von 1,5 mm. Gefertigt wird nach EN ISO 9445 und wird vom Hersteller bei Bedarf bestätigt (EN10204 Werksprüfzeugnis). Zum Schutz vor Korrosion wird der Protektor abschließend vollflächig gebeizt. Die Abflussventile sind für Außenaufstellung ausgelegt und mit potentialfreien Kontakten für Alarm- und Betriebsmeldung ausgestattet. Einsetzbarer Temperaturbereich: -30°C bis +50°C. EMV: CE gemäß 89/336/EWG. Niederspannungsrichtlinie: CE gemäß 2006/95/EG. Die Abflussventile sind wartungsfrei. Der Schaltkasten ist IP65 geschützt, sowie UV-beständig und enthält einen Mikroprozessor, Relais, Klemmenblöcke und die komplette interne Verdrahtung. Der Mikroprozessor ist mit einem Programm zur Erkennung von Kabelbrüchen oder Kurzschlüssen zur Vermeidung von Fehlalarmen ausgestattet. Der Protektor ist besonders geeignet für Kaltwasser- anlagen und Rückkühler, die mit Wasser-Glykolgemisch gefüllt sind und im Außenbereich aufgestellt werden. Auf dem Glykolprotektor montierte Kaltwassersätze und Rückkühler verursachen somit bei Undichtigkeiten keine Wasserverschmutzungen. Die größtmöglichen Niederschlagsmengen in Deutschland werden sicher aufgefangen, bzw. abgeführt (Dauerregen 312mm in 24 Std.) (Daten vom Deutschen Wetterdienst). Mit dem Protektor werden nachweislich die Anforderungen nach § 62g ff. des WHG (Wasserhaushaltsgesetz) und der AwSV (Anlagenverordnung) erfüllt. Optionales Zubehör erhältlich: Laubschutzgitter Heizmatten und Thermostat in IP65 / UV-beständig für Ganzjahresbetrieb Sockelpodeste zur Aufstellung im Protektor Sensor für zweiten Kreislauf Sensor mit 1/2" AG-Anschluss Störmeldung per SMS, Fax oder E-Mail Werkstoff: Edelstahl 1.4301 in 1,5 mm Verarbeitung: Schweißungen nach DIN EN 287/288 Techn. Dokumentation umfasst die Eignungsfeststellung vom TÜV, Installationsanweisung mit techn. Daten, Wartungshinweisen, Inbetriebnahmeinformationen sowie Angaben über die elektrische Ausrüstung, Ersatzteile und Kundendienst. Bezugsnachweis: Gewässer-Umwelt-Schutz GmbH Lise-Meitner-Strasse 14 48529 Nordhorn Tel.: 05921/71347-0 Fax.: 05921/71347-29 info@oelprotektor.de www.oelprotektor.de |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |